КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ

УСТАНОВКА С БУРОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

DH SUPER 3000

ПАСПОРТ

DH_SUPER_3000.00.00000ПС

DONGHAE MACHINERY & AVIATION Co., Ltd.

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ

УСТАНОВКА С БУРОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

DH SUPER 3000

ПАСПОРТ

DH_SUPER_3000.00.00000ПС

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ________________________________

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ!

- Паспорт крана-манипулятора должен быть составлен на основании паспорта КМУ.

- Разрешение на работу доизготовленного крана-манипулятора должно быть получено в порядке, установленном нормативными документами Ростехнадзора России.

- Копии разрешений органов Ростехнадзора России на отступление от нормативных документов должны быть приложены к паспорту КМУ.

- Рекомендуемая производительность гидравлического насоса 141 л/мин, рабочее давление 20 МПа.

- Изготовитель гарантирует исправную работу краноманипуляторной установки только при неукоснительном соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

- После пребывания доизготовленного крана-манипулятора в условиях окружающей среды с температурой ниже минус 50°С и до возобновления работ, кран-манипулятор необходимо подвергнуть экспертному обследованию, включая полное техническое освидетельствование, проводимое специализированной организацией, с отметкой в паспорте крана-манипулятора.

- ОБЩИЙ ВИД КМУ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ*

Перечень элементов КМУ:

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Опорно-поворотное устройство |
| 2 | Поворотная колонна |
| 3 | Гидроцилиндр подъема первой секции стрелы |
| 4 | Гидроцилиндр подъема второй секции стрелы |
| 5 | Грузовая лебедка |
| 6 | Буровое оборудование |
| 7 | Крюковая подвеска |
| 8 | Телескопические секции стрелы |
| 9 | Вторая секция стрелы |
| 10 | Первая секция стрелы |
| 11 | Блок управления |
| 12 | Гидроцилиндр поворота колонны |

* выносные опоры краноманипуляторной установки не показаны на рис. 1.

|  | Разрешение на применение |
| --- | --- |
|  | № |  | от |  |
|  | ВЫДАНО |
|  | ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Предприятие-изготовитель и его адрес | DONGHAE MACHINERY & AVIATION Co., Ltd. 851-1, Sanjeong-ri, Shinpoong-myun, Gongju-city, Chungchongnam-do, South Korea |
| --- | --- |
| Тип КМУ | гидравлическая, с телескопической стрелой и гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа |
| Индекс КМУ, ее исполнение | DH SUPER 3000 |
| Заводской номер |  |
| Год изготовления |  |
| Назначение КМУ | для установки на транспортные средства с целью производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в пределах характеристик, установленных эксплуатационной документацией |
| Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1: КМУ механизмов: подъема поворота телескопирования | А5 М4 М4 М4 |
| Тип привода механизмов | гидромеханический |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться КМУ: температура, °C: рабочего состояния: наибольшая наименьшая нерабочего состояния: наибольшая наименьшая относительная влажность воздуха, % взрывоопасность пожароопасность | плюс 40 минус 40 плюс 40 минус 50 98 (при температуре плюс 25°C) взрывобезопасная среда пожаробезопасная среда |
| Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния с грузом, м/с | 14 |
| Допустимый наклон КМУ при максимальном грузовом моменте, градусы | ±3° |
| Ограничение одновременного выполнения рабочих операций | не более двух любых движений в соответствии с руководством по эксплуатации |
| Род электрического тока, напряжение и число фаз: цепь управления система защиты цепь рабочего освещения | 24 В, постоянный ток (24V DC) 24 В, постоянный ток (24V DC) 24 В, постоянный ток |
| Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлена КМУ | Директива ЕС 2006/42 «О машинах» EN 280 «Платформы передвижные подъемные. Расчет проекта, критерии устойчивости, конструкция, безопасность, проверки и испытания» EN ISO 13849 «Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности» |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

| Основные характеристики КМУ |  |
| --- | --- |
| Грузовой момент, т·м | 6 |
| Грузоподъемность нетто, т: основного подъема: максимальная на максимальном вылете | 2,5 0,7 |
| Вылет, м: основного подъема: максимальный минимальный | 7,8 2,1 |
| Максимальная высота подъема, м | 10,5 |
| Максимальная глубина опускания, м | 3,0 |
| Допустимая вертикальная нагрузка на выносную опору в рабочем состоянии, т | На задний аутригер 5.7т На передний аутригер 2.7т |
| Грузовысотные характеристики КМУ | представлены на рис. 2 |
| Допустимая масса груза, с которой разрешается телескопирование секций стрелового оборудования, т | в соответствии с грузовой характеристикой |
| Время полного движения механизма стрелового оборудования в обоих направлениях: выдвижения-втягивания стрелы, с подъема-опускания стрелы, с | 24 15 |
| Геометрические параметры КМУ | представлены на рис. 3 |
| Частота вращения, об/мин | 2 об/мин |
| Угол поворота с грузом/без груза, градусы | 360 |
| Максимальный крутящий момент механизма поворота, кН·м | 30,6 |
| Место управления: при работе при установке на выносные опоры | пульт управления на опорной раме или пульт дистанционного управления пульт управления на опорной раме |
| Способ управления | электрический, гидравлический |
| Способ токоподвода к КМУ | от бортовой сети транспортного средства |
| Масса КМУ, т | 2,88 |

- ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

- РАБОЧАЯ ЗОНА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КМУ

- ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КМУ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

  - Силовые узлы гидрооборудования механизмов

    - Гидромоторы

| Позиция на гидросхеме | 8 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Назначение | привод грузовой лебедки | привод бурового оборудования |
| Тип и условное обозначение | шестеренный BG 50 N C25(SAM HY'D) | шестеренный WR-255200A (MAKER:WHITE) |
| Номинальный крутящий момент, Н·м | 9 | 37 |
| Номинальное давление рабочей жидкости на входе, МПа | 16.5 | 16.5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1220 | 379 |
| Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 31.6 | 44 |

    - Гидроцилиндры стрелового оборудования

| Позиция на гидросхеме | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | подъем первой секции стрелы | подъем второй секции стрелы | телескопирования секций стрелы |
| Тип и условное обозначение | двухстороннего действия | двухстороннего действия | двухстороннего действия, телескопический |
| Количество | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр, мм: поршня штока | 125 70 | 125 70 | 50 35 |
| Ход поршня, мм | 527 | 587 | 1700 |
| Усилие, кН: втягивания выдвижения | 149/217 | 149/217 | 18/35 |
| Номинальное давление рабочей жидкости в поршневой / штоковой области, МПа | 21 | 21 | 21 |

    - Гидроцилиндры поворота и выносных опор

| Позиция на гидросхеме | 3 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | поворот колонны | опускание выносных опор | выдвижение выносных опор |
| Тип и условное обозначение | двухстороннего действия | двухстороннего действия | двухстороннего действия |
| Количество | 1 | 4 | 4 |
| Диаметр, мм: поршня штока | 50 35 | 63 45 | 40 25 |
| Ход поршня, мм | 1700 | 560 | 890 |
| Усилие, кН: втягивания выдвижения | 18/35 | 47/89 | 14/22 |
| Номинальное давление рабочей жидкости в поршневой / штоковой области, МПа | 21 | 21 | 21 |

  - Схемы

    - Схема электрическая принципиальная

    - Схема гидравлическая принципиальная

      - Перечень элементов гидроооборудования

| Обозначение на схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлический насос (в кмоплект поставки КМУ не входит) |  | 1 |  |
| 2 | Фильтр |  | 1 |  |
| 3 | Гидроцилиндр поворота колонны |  | 4 |  |
| 4 | Гидроцилиндр подъема первой секции стрелы |  | 1 |  |
| 5 | Гидроцилиндр подъема второй секции стрелы |  | 1 |  |
| 6 | Гидроцилиндр телескопирования секций стрелы |  | 1 |  |
| 7 | Основной гидрораспределитель |  | 1 |  |
| 8 | Гидромотор привода лебедки |  | 1 |  |
| 9 | Клапан управления гидромотором управления лебедки |  | 1 |  |
| 10 | Гидромотор привода бурового оборудования |  | 1 |  |
| 11 | Клапан управления гидромотором привода бурового оборудования |  | 1 |  |
| 12 | Радиатор гидросистемы привода бурового оборудования |  | 1 |  |
| 13 | Фильтр гидросистемы привода бурового оборудования |  | 1 |  |
| 14 | Гидробак |  | 1 |  |
| 15 | Гидрораспределитель выносных опор |  | 1 |  |
| 16 | Гидроцилиндр опускания выносных опор |  | 4 |  |
| 17 | Гидроцилиндр выдвижения выносных опор |  | 4 |  |

    - Схема кинематическая

      - Характеристика тормозов

| Механизм, на котором установлен тормоз | грузовая лебедка | механизм поворота |
| --- | --- | --- |
| Тип, система | дисковый, нормально-замкнутый | дисковый, нормально-замкнутый |
| Диаметр тормозного диска, мм | 160 | 100 |
| Количество | 1 | 1 |
| Момент тормозной, Н·м | 420 | 200 |
| Коэффициент запаса торможения | 2,5 | 2,5 |
| Привод тормоза: тип усилие, Н ход исполнительного органа, мм | Механический 1640 2,5 | Гидравлический 2940 2,3 |
| Путь торможения механизма | 1/8 | 1/7 |

    - Схемы запасовки и характеристики канатов

      - Характеристика канатов

| Назначение каната | подъем груза | телескопирование секций стрелы |
| --- | --- | --- |
| Механизм, на котором канат установлен | грузовая лебедка | механизм телескопирования секций стрелы |
| Конструкция каната и обозначение государственного стандарта | 19x7 IWRC | 19x7 IWRC |
| Диаметр, мм | 8mm | 6,5 |
| Длина, м | 400 | 400 |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 | 1770 | 1770 |
| Разрывное усилие каната в целом, Н | 28500 | 4320 |
| Расчетное натяжение каната, Н |  |  |
| Коэффициент запаса прочности: расчетный нормативный | 8.22 4,0 | 8.22 4,0 |
| Покрытие поверхности проволоки | оцинкованное | оцинкованное |

  - Грузозахватные органы

    - Крюки:

| Механизм | подъема груза |
| --- | --- |
| Тип | однорогий |
| Номер заготовки крюка по стандарту, обозначение по стандарту | KS B 1335 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 5,0 |
| Заводской номер |  |
| Изображение клейма ОТК предприятия-изготовителя крюка |  |

  - Приборы, устройства безопасности и сигнализаторы. Предохранительные устройства

    - Концевые выключатели

| Тип | выключатель подъема груза | выключатель сматывания каната с барабана |
| --- | --- | --- |
| Цепь размыкания | электрическая | электрическая |
| Механизм, с которым функционально связан выключатель | механизм подъема крюка | барабан грузовой лебедки |
| Расстояние от грузозахватного органа или другой движущейся части до упора при отключении механизма | 300 мм | 3 витка каната |
| Блокировка | подъем крюка, выдвижение телескопических секций |  |
| Количество | 1 | 1 |
| Номер позиции на принципиальной схеме |  |  |

    - Ограничитель грузоподъемности

| Механизмы, отключаемые ограничителем | механизм подъема стрелы, механизм телескопирования секций стрелы, грузовая лебедка |
| --- | --- |
| Обозначение | Load limit V/V |
| Система | электрический |
| Превышение массы груза над грузоподъемностью для данных вылета и высоты при срабатывании ограничителя, % | 10 |
| Тип предупредительной сигнализации | звуковая, световая |
| Масса груза, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация, % от грузоподъемности для данных вылета и высоты подъема | 90 |
| Предприятие-изготовитель, заводской номер | DONGHAE MACHINERY & AVIATION Co., Ltd. |

    - Предохранительные клапаны

| Обозначение на принципиальной гидравлической схеме | Место установки | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | гидрораспределитель | контроль недопустимого давления в гидросистеме |
|  | гидроцилиндр подъема стрелы | удержание груза, предотвращение проседания стрелы при разрыве рукава гидропривода |
|  | гидроцилиндр телескопирования стрелы | удержание груза, предотвращение проседания стрелы при разрыве рукава гидропривода |
|  | гидроцилиндры выносных опор | предотвращение проседания транспортного средства при разрыве рукава гидропривода |

  - Данные о металле основных элементов металлоконструкций КМУ

| Наименование и обозначение узлов КМУ | Вид, толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата | Электроды, сварочная проволока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опорно-поворотное устройство | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 080922-KHNE-128-001 | ZO 60 |
| Колонна поворотная | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 080922-KHNE-128-001 | ZO 60 |
| Секции стрелы | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 080922-KHNE-128-001 | ZO 60 |
| Балки выносных опор | Листовая сталь | ATOS80 | POSCO | 080922-KHNE-128-001 | ZO 60 |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Краноманипуляторная установка с буровым оборудованием

| ИНДЕКС | DH SUPER 3000 |
| --- | --- |
| ЗАВОДСКОЙ НОМЕР |  |

изготовлена в соответствии с техническими нормами, действующими в Российской Федерации.

Краноманипуляторная установка прошла приемо-сдаточные испытания в соответствии с программой DONGHAE MACHINERY & AVIATION Co., Ltd. и признана годной для крана-манипулятора с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийный срок не распространяется на быстроизнашивающиеся детали краноманипуляторной установки.

Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме - 10 лет.

| Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия |
| Начальник службы контроля качества продукции (ОТК) предприятия-изготовителя |  |  |  |
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия |
| Место печати |  |  |

''          ''                                       20      г.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С КМУ

- Рекомендации по доизготовлению крана-манипулятора (по отдельному договору).

- Рабочая документация на доизготовление крана-манипулятора (по отдельному договору).

- Техническое описание и требования безопасности краноманипуляторной установки (для подготовки руководства по эксплуатации крана-манипулятора).

- Ведомость запасных частей, инструментов и принадлежностей.

- Комплект запасных частей, инструментов и сменного оборудования определяется договором на поставку.